T R O Š K O V N I K                             PRILOG II

Demontaža alu-staklene stijene i automatskih dvokrilnih vrata,nabava, montaža nove alu-staklene stijene i automatskih dvokrilnih vrata na glavnom ulazu zgrada SJEVER u objektu na lokaciji Ulica grada Vukovara 78 u Zagrebu

| R.B. | OPIS USLUGE | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena (Kn) | CIJENA (Kn, bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI |
| 1.1. | Demontaža postojeće alu – staklene stijene i dotrajalih postojećih automatskih dvokrilnih vrata, odnošenje na privremenu lokaciju, te odvoz i zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. | m2 | 48,00 |  |  |
| 1.2. | Demontaža postojećeg dotrajalog otirača u međuprostoru između spojnog mosta i ulaznog hola, te čišćenje podne površine. Odvoz i zbrinjavanje novonastalog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. | m2 | 5,00 |  |  |
| 1.3. | Stavljanje dijela el. energetskog sustava u beznaponsko stanje, odspajanje i demontaža dotrajalih rasvjetnih armatura i dijela pripadajuće dotrajale el. instalacije rasvjete. Odvoz i zbrinjavanje novonastalog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Za realizaciju stavke uračunati troškove angažmana postojećeg ugovornog održavatelja poslovnog kompleksa. | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4. | Demontaža postojećeg dotrajalog spuštenog stropa od gips – kartonskih ploča i nosive konstrukcije u međuprostoru između spojnog mosta i ulaznog hola. Odvoz i zbrinjavanje novonastalog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. | m2 | 13,00 |  |  |
| 2. DOBAVE I MONTAŽE |
| 2.1. | Dobava materijala i izrada električne instalacije za napajanje automatskih dvokrilnih vrata od mjesta montaže automatskih vrata do razvodnog ormara. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za dovođenje stavke u punu gotovost: - Kabel PPY 3x2,5mm2 (35,00 m) - Automatski osigurač C10A - PVC kanalice Za realizaciju stavke uračunati troškove angažmana postojećeg ugovornog održavatelja poslovnog kompleksa. | kpl | 2,00 |  |  |

M.P. ____________________________

(ime i prezime, potpis ovlaštene osobe za

zastupanje ponuditelja i pečat)

| 2.2. | Sanacija podne kamene obloge, nakon demontaže postojeće dotrajale staklene stijene i zaokretnih vrata. Izrada , dobava i montaža pocinčanog limenog praga, u ulaznom holu, dimenzija 3800 mm x 200mm, završno obrađen i plastificiran u boji prema izboru Naručitelja. U jediničnu cijenu su uključeni svi potrebni radovi ( ugradnja, izrezivanja , usklađivanje detalja) i materijal– do pune gotovosti . | kpl | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Izrada i isporuka stijene sa automatskim dvokrilnim vratima sa dva bočna fiksna dijela ukupne dim. 6960 x 3125 mm. Bravarija je izrađena iz ALU profila s prekinutim termičkim mostom u seriji E 45 završno eloksirano u broncu. Ostakljenje donje zone je sa sigurnosnim IZO kaljenim staklom ESG 6+16Ar+44.1 Low-e i gornjim IZO staklima 4+16Ar+4 Low-e. Gdje je potrebno ispuna je od punog ALU panela 24 mm u boji stolarije. Sa svake strane bočno predviđena je podkonstrukcija sa maskom za prihvat nove stijene i potrebnim opšavima oko stijene. U sredini stijene nalaze se dvokrilna automatska vrata dim. 1900x2200 mm. Vrata opremljena komplet vodilicama sa motorom i centralom, senzorom tip kao HTRON sa IR zavjesom, selektorom rada sa pet režima, baterija i mogućnost spajanje na vatrodojavu. | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.4. | Prijevoz, dostava, montaža, spajanje i podešavanje novih automatskih dvokrilnih vrata do pune funkcionalnosti sustava. | kpl | 2,00 |  |  |
| 2.5. | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa, tip kao „Armstrong“, u rasteru 60x60 cm, komplet sa vidljivom bijelom konstrukcijom i ovjesom. | m2 | 13,00 |  |  |
| 2.6. | Dobava, polaganje i spajanje nove instalacije za nova rasvjetna tijela: - kabel PP-Y (PGP) 3x1,5mm2 (NYM) U cijenu stavke je uključen sav potreban rad i materijal za dovođenje stavke u punu gotovost. Za realizaciju stavke uračunati troškove angažmana postojećeg ugovornog održavatelja poslovnog kompleksa. | m | 15,00 |  |  |

| 2.7. | Dobava, montaža i spajanje u spušteni strop LED panela, tip kao: - MODUS panel LED US 39W, 3800lm, 4000K, modul 600, A, P/Ž, DRIV. 1050. U cijenu stavke je uključen sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal za dovođenje stavke u punu gotovost. | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Dobava i postava nove pločice za označavanje kućnih brojeva za grad Zagreb u dimenziji 22,5 x 17,0 cm, tehnikom emajliranja, a sve prema signalizacijskom sustavu zagrebačkih ulica i kućnih brojeva, te ostalih novih oznaka na novoj stijeni a sve prema postojećem. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.9. | Izrada po mjeri, dobava i postavljanje novog otirača u sivoj boji, tip kao TERA NOMAD, dimenzije: - D 4,00m x Š 1,50m U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za dovođenje stavke u punu gotovost. | m2 | 5,00 |  |  |
| 2.10. | Spajanje novougrađenih automatskih vrata na postojeći vatrodojavni sustav te ispitivanje funkcionalnosti istih. U cijenu stavke uračunati sve potrebne radnje za dovođenje stavke do pune gotovosti. (programiranje, spajanje modula, podešavanje i sl.) Za realizaciju stavke uračunati troškove angažmana postojećeg ugovornog održavanja poslovnog kompleksa. | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SVEUKUPNO ( BEZ PDV-a.): |  |

*Radovi su mogući isključivo subotom ili nedjeljom (izvan redovnog radnog vremena Naručitelja)